IC卡抄卡器使用说明书

本装置可实现对4442和4428两种IC卡的改内容﹑修改密码﹑内容与密码一次全改写和内容校验等功能。此外，还可实现在修改内容时使4442型IC卡递增编号的等功能。

一．主要特点

- 同时抄写写保护状态。

- 具有防止密码错写的功能，即当检测到插入的IC卡与待抄内容一致时拒绝抄卡并发出提示；

- IC卡递增编号时，可将10位十六进制编号置于IC卡中指定连续5个字节单元内；

- 独立使用。

二．普通抄卡(非递增编号)

- 卡型选择

直接接通电源，选择为4442卡；按着1键（读卡键）接通电源，选择为4428卡。

- 读母卡

- 按“读卡”键；

- 插入母卡, 读卡成功后循环显示母卡前32单元熔断情况(共4字节，分两次依次显示；若显示4位“E”表示出错)；

- 拔出母卡。

（三）校验

- 按“校验”键；

- 插入待校验卡，显示“8”表示内容一致(若显示“E”表示出错)；

- 拔出卡。

（四）改内容

- 设置原密码（设置新密码同此）；

十六进制与二进制转换表：

| 十六进制 | 二进制 | 十六进制 | 二进制 | 十六进制 | 二进制 | 十六进制 | 二进制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 4 | 0100 | 8 | 1000 | C | 1100 |
| 1 | 0001 | 5 | 0101 | 9 | 1001 | D | 1101 |
| 2 | 0010 | 6 | 0110 | A | 1010 | E | 1110 |
| 3 | 0011 | 7 | 0111 | B | 1011 | F | 1111 |

拨码盘的位置如左图，于下排拨码盘（即拨码盘4，5和6）设置原密码，于上排拨码盘（即拨码盘1，2和3）设置新密码。

例如：密码为B62307，则其二进制码为10110110   00100011  00000111

对于“0”，该位向下拨；对于“1”，该位向上拨。

- 读母卡；

- 根据需要选择对新卡前32个保护单元的母卡相应熔断单元进行熔断的功能（S7第4位向上拨选择此功能）；

- 按“改内容”键；

- 插入新卡,显示计数加1，蜂鸣器发出短促蜂鸣声，表示操作成功(若显示“E”表示出错,若显示“A”表示与母卡内容一致，拒绝再抄)；

5．拔出卡。

注意：抄写4428卡的时间较长，须等候至显示计数加1后方能拔出卡。

（五）改密码（4428卡的密码为：从左边开始数起两个拔码盘的设置为密码值）

- 设置原密码和新密码步骤同上；

- 按“改密码”键；

- 插入新卡,显示计数加1，表示成功(若显示“E”表示出错)；

4.  拔出卡。

（六）全改写

- 设置原密码和新密码步骤同上；

- 读母卡；

- 根据需要选择对新卡前32个保护单元的母卡相应熔断单元进行熔断的功能（S7第4位向上拨选择此功能）；

- 按“全改写”键；

- 插入新卡,显示计数加1，表示成功(若显示“E”表示出错，若显示“A”表示与母卡内容一致,拒绝再抄)；

- 拔出卡。

注意：抄写4428卡的时间较长，须等候至显示计数加1后方能拔出卡。

三．递增编号抄卡（仅对4442卡适用）

1．接通电源（如原已在使用，则须断电后重新接通电源）；

2．将拨码盘7的第1位(最左端位)向上拨，其余位向下拨；

3．由拨码盘1至5设置起始卡号，其中卡号的最高位置于拨码盘1左4位，最低位置于拨码盘5右4位；

- 由拨码盘6设置IC卡卡号的起始单元地址（该单元地址范围在20H---FBH之内），可以存放10位十六进制编号；

- 都设置好后，将拨码盘7的第8位(最右端位)向上拨，此时抄卡器将拨码盘1~6的数据读入，读入成功后显示“8”，若地址有误则显示“E”提示出错（若地址设置不成功则不能进行其后的操作）；

- 再将拨码盘7的第8位(最右端位)向下拨回，同时将拨码盘1、2﹑3恢复为新密码，拨码盘4、5﹑6恢复为原密码；

- 按“读卡”；其余操作步骤同普通抄卡的基本操作。

四．出错的几种可能

1．插卡方向有误；

2．如未读母卡或读母卡不成功则不能抄卡，进行其它操作时均显示“E”提示

出错；

3．抄卡方式改变时未重新上电；

4．原密码设置有误；

5．拨码盘7的设置有误；

6．IC卡表面有污渍。

五．卡号地址为E4H~E7H（低位~高位16进制）的递增编号抄卡

1．重新上电；

2．将拨码盘7的第1和第2位向上拨，其余位向下拨；

3．由母卡设置起始卡号；

4．其余操作步骤同“普通抄卡”；所抄的第一张卡的卡号与母卡相同，余为递增加1。

附录：

因为4442卡256个单元中前32个单元和4428卡每个单元是由其熔断情况来控制对应单元的可写情况。如果被抄IC卡某单元已经熔断，其内容将不能被改写，也就无法抄成一致。有个别系统还会检查某单元的熔断情况，从而判断是否为本系统卡。所以必须用以下方法测试复制出来的子卡内容和熔断情况是否与母卡的内容和熔断情况相同，从而检验所选用的新卡是否适用。

1、校验内容是否一致。可以用我们的IC卡快速抄卡器对两张IC卡进行校验。先按读入键，读入母卡数据；再按校验键，插入子卡，显示“8”表示两张卡内容一致。

2、校验4442卡前32个单元熔断情况是否一致。分别把母卡、子卡插入IC卡快速抄卡器，观察数码管的显示值，显示值一样即可。

# Text boxes

显  示  器

拨码盘7

拨码盘3

拨码盘2

拨码盘1

拨码盘6

拨码盘5

拨码盘4

新密码

原密码                               读卡 校验 改内容 改密码 全改写

4

3

2

5

1